## Slide 1
NORM und Radium aus der Uhrenindustrie in Altlasten:
Gefahr für Grund- und Trinkwasser?

## Slide 2
Inhalt
Rückblick auf das Auffinden von durch Radium kontaminierten Abfällen auf der Baustelle der A5 in Biel.
NORM
Ra-226, H-3, U-238, U-234, Rn-222 in Sickerwasser
Zustimmung zur Ablagerung von NORM auf Deponien

## Slide 3
«Radium-girls»
Verwendung von Radium
1898 – ca. 1960

## Slide 4
Das Trassee der Autobahn A5 führt über eine ehemalige Deponie
  Bis in die 50er Jahre betrieben und dann mit Erde und Schutt aufgefüllt
  Ein Teil der Deponie wurde überbaut
Ein Teil der Abfälle, welche nicht in einer normalen Deponie entsorgt werde konnten, wurden nach Teuftal gebracht.
Im November 2012 haben diese bei der Eintrittskontrolle zur Deponie einen Radioaktivitäts-Alarm ausgelöst. Ein Hotspot mit 225 kBq/kg 226Ra wurde gefunden (LE = 40 Bq/kg)
Ablauf Radiumfunde Deponie Lischenweg

## Slide 5
Gemäss üblichem Ablauf wurde die Suva alarmiert, welche ihrerseits das BAG informiert hat
  Die radioaktiven Abfälle wurden sortiert und fachgerecht entsorgt
  Ein systematisches Verfahren zur Messung der Radioaktivität von Material aus der alten Deponie wurde eingeführt
  Die Arbeiter wurden über das richtige Verhalten bei Überschreitung des Schwellenwertes instruiert. Sie wurden mit persönlichen Dosimetern ausgerüstet.
Ablauf (2)
4 mal wurden Werte gemessen, welche die definierte Schwelle überschritten haben

## Slide 6
13.08.2013

## Slide 7
20.01.2014

## Slide 8
01. Juni 2014 :
Die Presse meldet, dass bei den Bauarbeiten einer Umfahrungsstrasse in Biel auf dem Gebiet einer ehemaligen Deponie durch Radium kontaminierte Abfälle aufgefunden wurden.

## Slide 9
Le Matin Dimanche vom 1.6.2014
s

## Slide 10
.
… hat bestätigt, dass das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung sehr gering ist.
An 5 Messpunkten entsprachen die Messwerte dem natürlich im Boden vorhandenen Radium.
An einem Punkt konnte künstliches Radium nachgewiesen werden. Die resultierende Dosisleistung von 5 bis 9 nSv/h ist geringer als 10% der natürlich vorhandenen Radioaktivität.
in situ Gamma Spektrometrie

## Slide 11
Probenahmepunkte für das Sickerwasser

## Slide 12
Probe | Ra-226 | pH | Leitfähihkeit | redox | Rn-222 | Tritium
 | mBq/l |  | uS/cm | mV | Bq/l | Bq/l
Pm 1 | 8.5 ± 1.2 | 8.1 | 501 | -234 | n.g. | <10
Pm 2 | 9.3 ± 1.1 | n.g. | 676.0 | n.g. | n.g. | <10
Pm 3 | 7.4 ± 1.0 | n.g. | 502.0 | n.g. | n.g. | <10
Pm 4 | 36.9 ± 3.7 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | <10
Pm 5 | 41.6 ± 4.2 | 7.3 | 1315 | n.g. | 13 ± 1.3 | <10
Pm 6 | 173 ± 18 | 7.5 | 1473 | n.g. | 50.7 ± 4.1 | <10
Pm 7 | 9.1 ± 1.3 | 7.0 | 3220 | -173 | 9.6 ± 1.1 | <10
KB 08/4 | 9.9 ± 1.4 | 7.1 | 740 | -30 | 13 ± 1.2 | <10
KB 09/8 | 42.9 ± 4.3 | 7.0 | 901 | -136 | 26.4 ± 2.3 | <10
KB 10/12 | 16.7 ± 2.1 | 7.0 | 1747 | -147 | <3 | <10
Ergebnisse Sickerwasser-Messungen

## Slide 13
Radon
NORM

## Slide 14
Vergleich mit Resultaten anderer Deponien
www.bag.admin.ch/ura-jb (2012)

## Slide 15
Schlussfolgerungen Deponie Lischenweg
Die in situ Gamma Spektrometrie zeigt, dass das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung sehr gering ist
Die Ra-226 Konzentration wurde im Sickerwasser von 10 Standorten gemessen (Tiefe: 2 bis 5 m, Messungen IRA Lausanne)
  An 6 Standorten entsprechen die Werte dem natürlich im Grundwasser vorhandenen Radium.
  An einem Standort konnten 173 mBq/l gemessen werden → eindeutiger Hinweis auf Vorhandensein von nicht natürlichem Ra-226
  Alle Werte liegen unterhalb des von der EU festgelegten Parameterwertes (500 mBq/l Ra-226 im Trinkwasser). Die Stadt Biel entnimmt kein Grundwasser im Gebiet der ehemaligen Deponie.
Diese Werte bestätigen die Bewertung des Gesundheitsrisikos.

## Slide 16
Das vierte Paket des Aktionsplans Radium

## Slide 17
Aktuelle Praxis bei Radium aus Uhrenindustrie (kein NORM):
Zustimmung der Bewilligungsbehörden erforderlich
Maximum 1000 x LL (entspricht 10 x LLN)
Überwachung durch BAG im Rahmen der Umweltüberwachung
Zustimmung zu Ablagerung > LLN
Vorschlag zum Vorgehen bei Uran-dominierten NORM Rückständen:
Zustimmung der Bewilligungsbehörden erforderlich
Behandlung von Uran als chemisch toxisches Element analog zu Schwermetallen VVEA
Zusätzlich sind Direktstrahlung und Vorgaben VVEA zu beachten
In Diskussion: Form/Adressat der Zustimmung

## Slide 18
U
Hg
Cd
As
Pb
Cr (VI)
Cr tot
Tl
Cu
Ni
Zn
Co
Uran (NORM) als chemisch toxisches Element: Diskussionsgrundlage
UCC
33 Bq/kg
Bq: U-238
37 Bq/l
< 10 LLN
9000 Bq/kg
LLN = 1000 Bq/kg
Radiotoxizität
Chem. Toxizität
1.5 Bq/l RD TBDV
0.4 Bq/l HW TBDV
TBDV
U = 3*Pb
VVEA,
Anhang 5
Upper continental crust average
VVEA,
Anhang 3
Pb: 250 ppm
Pb: 1 mg/l
Zusätzlich sind Direktstrahlung, Ra-226, Ra-228, Pb-210, etc. zu beachten
U: 3 mg/l
U: 750 ppm

## Slide 19
Schlussfolgerungen
Ra aus der Uhrenindustrie auf Deponien erfordert in erster Linie den Schutz der Arbeiter und die korrekte Entsorgung.
Die bisher in Sickerwasser gemessenen Ra-226 Konzentrationen sind aus Sicht des Strahlenschutzes nicht gravierend.
Auch bei Tritium wurde bisher in Deponiesickerwässer keine aus Sicht des Strahlenschutzes gravierende Konzentrationen gefunden.
Material mit Ra-226 aus Sanierungen bis zu 10 x LLN wird mit Zustimmung der Bewilligungsbehörde auf Deponien abgelagert.
Zustimmung für die Ablagerung von NORM > LLN ist ebenfalls möglich.
Betroffene Deponien werden durch BAG im Rahmen der Umweltüberwachung überwacht.

## Slide 20
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
philipp.steinmann@bag.admin.ch