## Slide 1
Die revidierte Strahlen-
schutzverordnung:
was ist neu und
was betrifft
Wasser?
Philipp Steinmann

## Slide 2: Inhalt
Die revidierte Strahlenschutzverordnung 3-8
naturally occurring radioactive material NORM 9-10
Künstliche Radionuklide in der Umwelt 11
Baumaterialien 12
Entwurf Umsetzung der Bestimmungen zu NORM 13-14
Gesetze mit Bezug Radioaktivität und Wasser 15
Beispiele Radionuklid-Höchstwerte 16

## Slide 3
www.legislationradioprotection.ch
www.dirittoradioprotezione.ch
www.strahlenschutzrecht.ch
entrée en vigueur: 1.1.2018
www.bundesrecht.ch (ab 1.1.2018)

## Slide 4: Principes de radioprotection
Justification
Optimisaiton
Limitation des doses
Approche graduée en fonction du risque

## Slide 5: graded approach
    2007
    Recommandations ICRP 103
    sur lesquelles se basent:
2013
Directive 2013/59/EURATOM
2014
IAEA Basic Safety Standards (BSS)
alte StSV
Umsetzung in EU-Ländern bis 6.2.2018
Ausgangslage
revidierte StSV 1.1.2018

## Slide 6: Betrachtung nach Expositionssituation
 | Exposition der Bevölkerung | berufliche Exposition | medizinische Exposition
geplant | Dosisgrenzwerte & Dosisrichtwerte | Dosisgrenzwerte & Dosisrichtwerte | Dosisrichtwerte
Notfall | Referenzwerte | Referenzwerte | ---
existierend | Referenzwerte | --- | ---

## Slide 7
Contrainte de dose
Situation d’exposition planifiée
Situations d’exposition existante et d’urgence
Dosisgrenzwert
Optimisation
1. Dose additionnelle
1
Referenzwert
Optimisation
inappropriée
Optimisation
2
2. Dose évitée
3. Dose résiduelle
3
Geplante Expositionssituation
Notfall- und bestehende Expositionssituation
Dosisrichtwert
Limite de dose
Notes: “Contrainte de dose”: l’intention initiale serait de ne pas dépasser ou de rester à ces niveaux, et l’ambition est de réduire toutes les doses aux niveaux qui sont aussi faibles qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociétaux.

## Slide 8
Geltungsbereich
ausserhalb
Geltungsbereich
natürliche Radionuklide im Körper
kosmische Strahlung (ausser bei Flugpersonal)
Natürliche terrestrische Strahlung
Befreiung
Abgaben: < LL
NORM: < LLN oder Zustimmung
Bewilligung &
Überwachung
Material: > LA
Handel: > LL
Anwendung am Menschen: alle
NORM: 1 mSv/a (Arbeitnehmer) oder 0.3 mSv/a (Bevölkerung)
Umgang: > 1 mSv/a (Arbeitnehmer)
Untersuchungs- schwellen 0.01 mSv
Notes: Federal constitution

## Slide 9
Radon
NORM

## Slide 10: NORM
Betroffene Industriezweige sind:
  Grundwasserfilteranlagen;
  Erdgasproduktion;
  Gewinnung geothermischer Energie (Tiefengeothermie);
  Zirkon- und Zirkonium-Industrie;
  Zementherstellung und Instandhaltung von Klinkeröfen;
  Instandhaltung von hitzebeständigen Verkleidungen aus zirkon-haltigem Material;
  Tunnelbau in Gesteinsformationen mit erhöhtem Uran- oder Thoriumgehalt.
(StSV, Art. 168)
Betriebe ermitteln:
  ob abgegebenes Material > LLN
  ob das Personal beruflich strahlenexponiert ist (E > 1 mSv/Jahr)
  ob der Umgang zu einer nicht vernachlässigbaren Dosis für die Bevölkerung führen kann .
falls b) oder c) zutrifft → Bewilligungspflicht (Art. 9)
Notes: Concept de mise en œuvre en préparation

## Slide 11: Radionucléides artificielles: Protection du public et environnement
Valeurs limites d’immission (art. 24)
  Air: 0.3 mSv/an par inhalation/immersion
  Eau: Consommation de 650 L (250 L) conduit à 0.3 mSv/an
Seuils d’investigation (art. 195)
  Radionucléides artificiels : 10 µSv/an par voie d’exposition
  Mesures d’optimisation afin de réduire les rejets, si possible

## Slide 12: Baumaterialien
das BAG führt Stichproben bei bedenklichen Materialien durch
wenn I > 1, Dosisabschätzung ob der Referenzwert von 1 mSv/Jahr eingehalten werden kann
das BAG informiert die Bevölkerung
(StSV Art. 170)
Aktivitätskonzentrationsindex I:

## Slide 13
Typenbewilligung
(+evtl. Zustimmung)
Bewilligung
1/0
1
1/0
1/0
1
0
1/0
1/0
0
0
1
1/0
0
0
0
1
0
0
0
0
Information BAG/SUVA  Betrieb
Art. 168/3
Art. 169
Art. 15
Art. 9i
Art. 168/2c
Art. 168/2b
Art. 168/2a
Art. 168/2a
approche gradué
1 Von BAG als nicht zu vernachlässigende Dosis erachtet; entspricht z.B. Dosisrichtwert TDBV oder 1/10 Referenzwert.
2 Für Bauprodukte gilt separate Regelung.
3 Vorgesehen z.B. für Luftfilter (Pb-210>LLN, aber kleine Mengen)
Bevölkerung >0.1 mSv/a1 ?
Arbeitnehmer >1 mSv/a ?
Produkte2 >LLN ?
Abfälle >LLN ?
Meldung Betrieb  BAG
Ausnahme- regelung? 3
nein
Kriterien
Eintritt
ja
erweiterte Liste BAG
Betroffene Industrien nach Art.168
Zustimmung BAG für Deponierung/Verbrennung
Entwurf NORM-Konzept
BAG/SUVA

## Slide 14
Typenbewilligung
(+evtl. Zustimmung)
Bewilligung
1/0
1
1/0
1/0
1
0
1/0
1/0
0
0
1
1/0
0
0
0
1
0
0
0
0
Information BAG/SUVA  Betrieb
Art. 168/3
Art. 168/2c
Art. 168/2b
Art. 168/2a
Art. 168/2a
Bevölkerung >0.1 mSv/a1 ?
Arbeitnehmer >1 mSv/a ?
Produkte2 >LLN ?
Abfälle >LLN ?
Meldung Betrieb  BAG/SUVA
Ausnahme- regelung?3
ja
Entwurf NORM-Konzept
BAG/SUVA
Beispiel Pb-210 belastete Luftfilter in Wasserwerken
Beispiel Filtersande/Eisenschlämme aus Wasseraufbereitung
Beispiel Filtermaterialien > LLN aus Wasseraufbereitung
Zustimmung Deponierung
nein

## Slide 15
Gesetzgebungen mit Bezug Radioaktivität/NORM und Wasser
Regulation(s):
SR 814.501 Radiological Protection Ordinance (revised as of 1st January 2018) StSV
817.022.11 Ordinance on drinking water and bath water. Ordinance under the Foodstuffs Act TBDV
(SR 814.600 “Ordinance on avoidance and disposal of waste”. Ordinance under the Environmental Protection Act regulates material, which potentially contain NORM. Defines limits for heavy metals but not for NORM.) VVEA
Regulatory Standards:
Dose limit for public exposure: 1 mSv/yr StSV
immission limit for immissions into the air: 0.3 mSv/yr StSV, künstliche RN
immission limit for immissions into accessible waters: 0.3 mSv/yr StSV, künstliche RN
parametric value for drinking water: 0.1 mSv/yr TBDV, künstliche + natürliche RN
Exemption criteria for NORM: 1 Bq/g StSV
Disposal criteria for NORM : 0.3 mSv/yr for the public StSV
Investigation threshold for artificial radioisotopes in the environment: 0.01 mSv/yr StSV, künstliche RN
Reference level for NORM in construction materials: 1 mSv/y StSV with guidance value for the assessment of construction materials: activity concentration index <1

## Slide 16
H-3 1000 Bq/l TW 100 Bq/l PW 20’000 Bq/l IG
10’000 Bq/l GW
FIV
TBDV
rev. StSV
FIV: TW, GW = Toleranz- und Grenzwert, flüssige Lebensmittel
TBDV: PW, RD, HW = Parameterwert, aus Richtdosis abgeleiteter Wert, Höchstwert
StSV: IG = Immissionsgrenzwert Gewässer
Cs-137 10 Bq/l TW 11 Bq/l RD 36 Bq/l IG
1’000 Bq/l GW
I-131 10 Bq/l TW 6.2 Bq/l RD 6.7 Bq/l IG
500 Bq/l GW
U-238/234 10 Bq/l GW 3 Bq/l RD -
0.7 Bq/l HW Uran
Beispiele Radionuklid-Höchstwerte in Trinkwasser bzw. Gewässer

## Slide 17: Zusammenfassung
Die Schweiz passt sich mit der Revision der StSV neuen internationalen Richtlinien an, ohne bewährte eigene Lösungen aufzugeben.
Die natürliche Radioaktivität wird stärker berücksichtigt.
NORM sind natürlich vorkommende Radioisotope der Elemente Uran, Thorium, Radium, Polonium und Blei
Grundwasserfilteranlagen sind eine von NORM betroffene Industrie
Bewilligung, Zustimmung und Aufsicht basieren auf einem nach Risiken abgestuften System.

## Slide 18
Merci pour votre attention